## Slide 1: Ruche connectée
Clément P.
Michel P. (sup.)

## Slide 2: Problématique
État de santé inconnu
Besoin de déplacement
Suivi dans le temps compliqué
Il n’y a pas de réseau à proximité

## Slide 3
Plan du site
Centre-ville (maison)
Ruches
Distance: ~18km
Distance: ~200m
Wi-Fi le plus proche

## Slide 4: Solution proposée: Traitement / LoRa

## Slide 5: Solution proposée: Traitement / LoRa

## Slide 6: Solution proposée : Données
Notes: CO2: 400-5000ppm \pm 40ppm
Temp: -10 – 60C -> \pm 0.8C
Hum: 0-100% -> \pm 6%

## Slide 7: Solution proposée: Alimentation
Notes: 0.193mAh par cycle
4.64mAh par jour
Batterie 3400 mAh --> ~700 jours
Puissance / jour : 17.2mWh ~ sécurité --> *1.7 = 29.2 mWh --> 2W est largement suffisant

## Slide 8: Solution proposée: Intégration

## Slide 9: Solution proposée : Serveur

## Slide 10: Solution proposée : Serveur
*Données de tests*

## Slide 11: Solution proposée: Schéma global

## Slide 12: Tests de portée – maison

## Slide 13: Tests de portée – sur site

## Slide 14: Choses à faire
Tests de portée avec différents paramètres LoRa
Tests de portée avec réflecteurs à /2
Mise en place définitive du boîtier
Insertion dans la ruche
Validation du lien de communication via MQTT Broker
Changement de l’interface pour le mettre en français⚜️

## Slide 15: Budget
Composante | Quantité | Prix
MCU esp32 | 2 | 22.58$CAD
Capteur SCD41 | 1 | 30.79$CAD
Panneau solaire 6V 2W | 1 | 20.95$CAD
Batterie NRC18650B | 1 | 52.43$CAD
Régulateur de tension CN3791 | 1 | 13.29$CAD
Raspberry Pi 5 | 1 | 151.74$CAD
Carte SD | 1 | 37.95$CAD
Câbles et autres* | - | 41.59$CAD
Total (avec taxes)** |  | 393.8$CAD
* inclut le boîtier, le boîtier pour la batterie et tous les connecteurs / adaptateurs
** sans compter les doublons

## Slide 16: Échéancier